## Slide 1
Système Escape Game 13ème Porte
Cadeau Thomas Breny Corentin Minos Constantin Pinneau Joshua

## Slide 2
Sommaire
Présentation du projet Escape Game 13e porte.
Mes Tâches :
- Développement sur Arduino.
- Développement de l’application sur Raspberry.
- Développement de l’application Web de supervision.

## Slide 3
Joshua
Corentin
Constantin
Thomas
Application Web sur l’affichage de l’état de la salle
Application Web de pilotage des actionneurs

## Slide 6
Capteur d’humidité : BDT 250
Signal : Numérique
Voltage : 0-5V
S1
  Rôle : Activer/désactiver une gâche électrique via un relais.
  Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie sinon, désactiver la sortie.
S2
  Rôle : Activer/désactiver le moteur d’une fontaine (220 Volt) via un relais.
  Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon désactiver la sortie.
S_EAU
  Rôle : Entrée de la gestion des quatre éléments.
S_Purge
  Rôle : Activer/désactiver une gâche électrique via un relais pour purger l’eau.
  Condition : Si E2 est à 1 alors activer la sortie sinon, désactiver la sortie.
Sorties
Entrées
Mécanisme 5 : L’EAU

## Slide 7
Sorties
Entrées
Mécanisme 9 : Les Quatre Éléments
Bouton poussoir
  Type de capteur : Bouton poussoir
  Référence : A-000000-01319
  Signal : Numérique
E_TERRE
  Signal : Numérique
E_FEU
  Signal : Numérique
E_EAU
  Signal : Numérique
E_AIR
  Signal : Numérique
S1
  Rôle : Activer/désactiver une électro aimant via un relais (sortie finale).
  Condition : Si les 4 entrées sont à 1 lorsque le joueur appuis sur le bouton poussoir, alors activer la sortie sinon, désactiver la sortie + Activer LED Rouge.

## Slide 8
Développement de l’application sur Raspberry
PC de Supervision (Serveur WEB)
SOCKET
BUS I2C
Raspberry
GESTION DU JEU

## Slide 9
Développement de l’application WEB de Supervision
LANGUAGES :