## Slide 1
Système Escape Game 13ème Porte
CADEAU Thomas BRENY Corentin MINOS Constantin PINNEAU Joshua

## Slide 2: Introduction
Sortie
Sortie
Sortie
Sortie
Sortie
Sortie
Sortie
Sortie
Sortie
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Mécanisme 1 : L’échiquier
Mécanisme 2 : Le Lion
Mécanisme 3 : TERRE
Mécanisme 6 : AIR
Mécanisme 9 : Quatre éléments
Mécanisme 5 : EAU
Mécanisme 4 : FEU
3
Mécanisme 7 : Le Katana
Mécanisme 8 : Le Riz
Joshua
Corentin
Constantin
Thomas
Application Web sur l’affichage de l’état de la salle
Application Web de pilotage des actionneurs

## Slide 3: Diagramme de cas d’utilisation

## Slide 4
Diagramme de Gantt

## Slide 5: Mes tâches

## Slide 6: Développement sur Arduino
Mécanisme 1 : L’échiquier
Entrée
Mécanisme 2 : Le Lion
Sortie
Sortie
Sortie
Entrée
Mécanisme 2 : L’élément TERRE
Entrée

## Slide 7: Mécanisme n°1 : l’échiquier
Entrées :
● E1
      Type de capteur : Capteur effet Hall
      Référence : Capteur à effet Hall A3144
      Signal : Numérique
      Voltage : 0-5V
Entrées :
● E2
      Type de capteur : Capteur effet Hall
      Référence : Capteur à effet Hall A3144
      Signal : Numérique
      Voltage : 0-5V
  S1
    Rôle : Activer/désactiver un électroaimant via un relais + LED témoin sur le tableau de contrôle
    Condition : Si E1 et E2 sont à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie
    Voltage : 0-5V

## Slide 8
Mécanisme n°1 : l’échiquier

## Slide 9: Mécanisme n°2 : Le lion basculant
Entrées :
● E1
      Type de capteur : Capteur effet Hall
      Référence : Capteur à effet Hall A3144
      Signal : Numérique
      Voltage : 0-5V
Relais 5V
  S1
    Rôle : activer une gâche électrique (Solénoïde 12V) via un relais + LED de Contrôle
    Condition : Si E1 est à 0 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie
    Voltage : 0-5V
Solénoïde

## Slide 10: Mécanisme n°2 : Le lion basculant

## Slide 11: Mécanisme n°3 : l’élément TERRE
Entrées :
● E1
      Type de capteur : Capteur effet Hall
      Référence : Capteur à effet Hall A3144
      Signal : Numérique
      Voltage : 0-5V
Sorties :
  S1
    Rôle : activer/désactiver un moteur (12V) via un relais + LED de Contrôle
    Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie
    Voltage : 0-5V
  S_TERRE
    Rôle : entrée de la gestion des quatre éléments
Relais 5V
Actionneur linéaire (Moteur 12V)

## Slide 12: Mécanisme n°3 : l’élément TERRE

## Slide 13: Application Web de supervision

## Slide 14: Application Web de supervision

## Slide 16: Application Web de supervision

## Slide 17: Application Web de supervision

## Slide 18: Application Web de supervision

## Slide 19: Réseau